ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА

ОБЈЕКТИ: LAFARGE типске куће -  варијанта обраде СТАНДАРД

АРХИТЕКТОНСКА ПОСТАВКА

Објекти су по намени стамбени 100%.

Спратност објеката износи Пр (типови 1, 2, 3 и 4) или Пр+1 (типови 5, 6, 7, 8 и 9).

Кота приземља се поклапа са котом приступног тротоара – декинга у варијанти Лукс. Светла стамбена висина је 2.7м у свим просторијама осим у дневним собама приземних типова кућа где је светла стамбена висина 3.2м (типови 1, 2, 3 и 4) као и у дневној соби спратне куће тип 8 код које је каскадирањем плоче на тлу добијена светла стамбена висина 3.0м. Вертикална комуникација у спратним кућама решена је једнокраким (тип 5), двокраким (типови 8 и 9) или трокраким (типови 6 и 7) армиранобетонским степеништем, а степенишни простор је осветљен индиректно хоризонтално, преко прозора. Спратна висина коју степениште савладава је 3.00м.

Све стамбене просторије су природно вентилиране и природно осветљене осим одвојених оставских просторија и остава испод степенишних кракова. Сви прозорски отвори задовољавају нормативе по осветљености.

Обликовање објекта је у складу са наменом и предвиђеним буџетом.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

У конструктивном смислу објекту су АБ конструкције (DWS – Double Wall System) са носивим АБ зидовима у два правца. Међуспратне таванице изнад свих етажа су пуне АБ плоче (плоче типа Омниа) дебљине 20 цм. Конструктивни систем објекта чине АБ платна која обезбеђују потребну бочну стабилност и регулишу хоризонтална померања, као и део АБ зидова који не суделују у пријему хоризонталних оптерећења. Степениште чине  АБ префабриковани елементи или ливени на лицу места ослоњени на зидове и међуспратне конструкције.

Зидови између просторија, уколико су конструктивни, су АБ зидови дебљине 20 цм, а уколико су преградни, су гипс-картонски зидови дебљине 10 цм. У типовима објеката бр. 1, 2, 3, 4 и 6 између два купатила се налази преградни гипс-картонски зид дебљине 20цм са неопходним инсталационим блоковима.

Објекат је темељен на темељним тракама. Плоча на тлу је армирано бетонска, дебљине 15цм. Тип објекта бр. 8 има каскадирану плочу на тлу и темељне траке.

Кровови на свим објектима су предвиђену као топли (непроветрени) зелени кровови са екстензивно посађеном вегетацијом (нагиб 1° до 3°) и АБ плочом као носивим елементом и основним премазом, компензационим слојем и парном браном (покривна фолија и парна брана),  топлотном изолацијом, хидроизолацијом отпорном на прорастање корења биљака, заштитним слојем, дренажним слојем и слојем за сакупљање воде, филтерским слојем, биљним супстратима за интензивно сађење и вегетацијом.

ЗАШТИТА ОБЈЕКТА

Бетонски фасадни зидови 20цм дебљине, термички се штите експандираним полистиреном (стиропором) д=20цм, завршна обрада је бавалит. Равни кровови се штите експандираним полистиреном дебљине 25цм.

Заштита објекта на еркерима предвиђена је са плочама експандираног полистирена дебљине 25цм одоздо и одозго, односно 20цм на зидовима, завршно бојено исто као и остали делови фасаде.

Плоча на тлу изолује се плочама екструдираног полистирена (стиродура) д=10цм, густине и стишљивости одговарајуће за стамбену намену простора преко којих се излива цементна кошуљица, а затим се полажу сви остали слојеви пода у зависности од функције.

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Хидроизолација купатила се ради ради хидроизолационионим и заштитни премазом на бази полимерне емулзије и цемента. У мокрим чворовима се по обиму просторије изводи холкер х=10цм, а иза туш каде до висине 2м.

Хидроизолација подне плоче се такође предвиђа полимер-цементном хидроизолацијом намењеном за овај тип конструкције (изводи се на АБ плочи, и на њу се постављају плоче стиродура).

Хидроизолација равних кровова се врши ЕПДМ односно ПВЦ мембранама које су у

тачкасто учвршћене што омогућава одговарајући режим за исушивање влаге из пароизједначавајућег слоја тик под мембраном.

СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА – ФАСАДА

Завршна обрада фасаде проко термоизолационог слоја од експандираног полистирена је декоративни пластифицирани малтер на бази хидрауличних везива, минералних агрегата и адитива.

СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА – ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

За затварање објекта предвиђена је ПВЦ шестокоморна столарија са испуном од нискоемисионог стакла, двоструко застакљивање, пуњено аргоном д=4+16+4мм, односно д=6+16+6 за велика стакла у трпезаријама. Ограде на француским балконима су од каљеног стакла, причвршћене за саму конструкцију столарије.

БРАВАРИЈА

Објекат је решен са следећим браварским позицијама:

•	Степенишне ограде.

•	Степенишни рукохвати.

СПОЉНА ОБРАДА ОБЈЕКТА – КРОВ

Предвиђен је топли, „зелени“ кров са екстезивно посађеном вегетацијом преко свих потребних хидро, термоизолационих и заштитних слојева од прорастања корења. На овај начин се повећава дуговечност крова и смањују негативни, топлотни утицаји.

Одводњавање је предвиђено хоризонталним и вертикалним олуцима.

УНУТРАШЊА ОБРАДА – ПОДОВИ

У свим стамбеним просторијама и ходницима се предвиђа ламинат високе класе типа Таркет, који се лепи за цементну кошуљицу. Газишта степеништа су дрвене талпе у складу са бојом и избором ламината.

Подови у кухињама, купатилима и тоалетима облажу се керамогранитним плочицама  прве класе.

УНУТРАШЊА ОБРАДА –ЗИДОВИ

Предвиђени су зидови од бетона (конструктивни) и гипс-картон суво-монтажни преградни зидови. Бетонски зидови се глетују и боје, а гипскартонски се бандажирају, глетују и боје.

У кухињама и купатилима зидови су обрађени керамичким плочицама прве класе. У купатилима се зидови облажу керамиком у висини од пода до плафона, а у кухињама у висини од 150 цм у зони кухињских елемената.

УНУТРАШЊА ОБРАДА –ПЛАФОНИ

Глетовање и бојење полудисперзивном бојом.

У зони траса машинских инсталација као и инсталација водовода и канализације постављају се каскаде од гипс-картонских плоча.

УНУТРАШЊА ОБРАДА – ВРАТА

Унутрашња врата су дуплопшперована бојена и лакирана, штокови од четинара, плот са испуном.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројектом су предвиђене унутрашње инсталације водовода и канализације, инсталације радијаторског грејања на пелет или струју, електроенергетске инсталације и инсталације телефона.

Одговорни пројектант:

_______________________

Јован Митровић, дипл. инж. арх.

Бр. Лиценце 300 0279 03